## Slide 1: LANケーブル
通信のためのケーブル
LANポートに挿入する
現在では、 ほとんどの機器がケーブルの使い分けを意識しなくともよい。
※Auto MDI/MDI-Xという機能によるもの

## Slide 2: ケーブルの種類
クロスケーブル | パソコンさん同士を接続するときに使うLANケーブル
ストレートケーブル | 普通にインターネットをするときに使うLANケーブル

## Slide 3: ケーブルの違い
Ethernet機器のポート2つのタイプがあります。MDIとMDI-Xです。 MDIは PC、ルータ等が該当。 MDI-Xは、スイッチ等が該当。
送信用ピンで送信した信号が、接続先の受信用ピンで受信する必要があり、 MDIとMDI-Xの接続はストレート、MDI同士、MDI-X同士の接続はクロスケーブルを使用します。
出力
入力
出力
出力
出力
入力
・ストレートケーブルは入力と出力が全て一方向
・クロスケーブルはピンの出力の場所が同じ箇所がある。

## Slide 4: 使用例
MDI
MDI
MDI
MDI
MDI-X
MDI-X
MDI-X
MDI-X
MDI-X
MDI-X
MDI-X
MDI-X
MDI
MDI
MDI
MDI
MDI
MDI
MDI-X
MDI-X

## Slide 5: 詳細解説
上記はあくまでもUTPケーブル、RJ-45のお話。
RJ-45のコネクタには8本の銅線に対応した8つの 金属端子(ピン)があり、ストレートケーブルとクロスケーブルの違いは、両端のRJ-45のピンがどのように 結線されているか。
MDI では、1番と2番が送信用、3番と6番が受信用。
MDI-X では、1番と2番が受信用、3番と6番が送信用。
MDI と MDI-X には、このような違いがあるため、 接続の仕方によって使用するケーブルが異なります。
MDI ポート |  |  | MDI-X ポート | 
ピン番号 | 割当 |  | ピン番号 | 割当
1 | 送信用 |  | 1 | 受信用
2 | 送信用 |  | 2 | 受信用
3 | 受信用 |  | 3 | 送信用
4 | 未使用 |  | 4 | 未使用
5 | 未使用 |  | 5 | 未使用
6 | 受信用 |  | 6 | 送信用
7 | 未使用 |  | 7 | 未使用
8 | 未使用 |  | 8 | 未使用

## Slide 6: 用語詳細
LAN:（Local Area Network） 限られた範囲内にある機器をケーブル等で接続し、 相互にデータ通信できるようにしたネットワーク。
ピン：金属端子、RJ-45のコネクタには8本の銅線に対応した８個
ポート：ITにおいては主に挿入口

## Slide 7: 用語詳細２
MDI ：Medium Dependent Interface(伝送媒体依存インタフェース
Auto MDI/MDI-X：対応しているインタフェースはMDIかMDI-Xか を自動的に切り替える。
イーサネット：IEEE802.3と呼ばれる有線LANの標準規格群。
IEEE：(アイ・トリプル・イー Institute of Electrical and Electronics Engineers)
アメリカ合衆国に本部を置く 電気・情報工学分野の学術研究団体（学会）、技術標準化機関。

## Slide 8: なぜMID、MID-Xに分かれているのか

## Slide 9: DTE、DCEから考える。
データ端末装置(DTE)とデータ通信装置(DCE)という関係が土台
推測：規格上、敷設などの利用がシンプルになる様に DCE側のコネクタをMDI-Xにし、 DTE側をMDIにすることでストレートを使用する様にした。
よって上記の図はすべてストレートケーブルで繋げられる。
DCE
DTE
DTE
DTE
DTE
DCE
Notes: 最初に
データ端末装置(DTE)とデータ通信装置(DCE)という関係が土台にあります。
データ端末装置はネットワーク端末やパソコンなど、データ通信装置はそれらの間でデータの仲立ち、変換をする物です。 これらが前提としてあった上で、敷設などの利用がシンプルになる様にDCE側のコネクタをMDI-Xにし、DTE側をMDIにすることで、ストレートケーブルを使用できる様にしたものと考えられています。 最近では自動設定でクロスケーブルの必要性はかなり少なくなりました。 大雑把な経緯的なものとしてはそんなとこです。
参考サイト
「MDI と MDI-X の歴史（由来）」（1） Master of IP Network － ＠IT